## Slide 1: Diagnostyka boreliozy oparta na metodach ELISA i Western Blot
Centrum Badań DNA
ul. Mickiewicza 31
60-835 Poznań
Tel.: + 48 61 646 85 85
Tel.: + 48 61 623 25 25
Fax: + 48 61 623 25 26
biuro@cbdna.pl
www.cbdna.pl
www.cbdna.pl
Letni Zjazd Chorych na Boreliozę - Warszawa, 20 sierpnia 2011
Jacek Wojciechowicz
Notes: <number>

## Slide 2: Borelioza z Lyme
Bakteria Borrelia burgdorferi sensu lato* wraz z kiłą należy do rodziny Spirochaetaceae czyli krętków i powoduje Boreliozę z Lyme
Borrelia burgdorferi sensu lato (oznacza genogatunki Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garini, Borrelia afzeli- najczęściej identyfikowane)
www.cbdna.pl
Notes: <number>

## Slide 3
Diagnostyka Boreliozy
www.cbdna.pl
Pierwszym objawem zakażenia boreliozą może być charakterystyczny rumień wokół miejsca ugryzienia kleszcza (około 30%)
Testy serologiczne ELISA i Western Blot
Testy molekularne PCR, RT-PCR
Notes: <number>

## Slide 4
Diagnostyka serologiczna - ELISA
www.cbdna.pl
ELISA test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał klasy IgM, IgG przeciwko Borrelii w osoczu, surowicy lub płynie mózgowo rdzeniowym
Test cechuje się bardzo dużą czułością oraz mniejszą w stosunku do testów Western blot specyficznością
Centrum Badań DNA stosuje test ELISA recombinant antigen Biomedica zawierający zrekombinowane (stworzone metodami inżynierii genetycznej) antygeny, co znacznie poprawia specyficzność badania
Notes: <number>

## Slide 5
ELISA –Wytyczne europejskie (EUCALB*)
www.cbdna.pl
W części krajów Europejskich rekomenduje się jednoetapowy test typu ELISA przy specyficzności minimum 95% preferowany od 98%.
W pozostałych krajach europejskich oraz USA zalecana jest dwuetapowa diagnostyka serologiczna – przesiewowy test ELISA (specyficzność minimum 90%) potwierdzany przy wyniku pozytywnym testem immunoblot o specyficzności minimum 95%. Przy czym podkreślana jest znacząca rola w diagnostyce boreliozy testów western blot.
w Polsce zalecana jest diagnostyka dwuetapowa, nie ma jednak wytycznych dotyczących wymagalnej czułości testów. Brak również standardów dotyczących stosowanych testów diagnostycznych.
* EUCALB - European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis
Notes: <number>

## Slide 6
ELISA – schemat metody
www.cbdna.pl
Płytka do testu ELISA opłaszczona jest antygenem (białkiem) B. burgdorferii
Po naniesieniu surowicy pacjenta, przeciwciała specyficznie łączą się z antygenem
Notes: <number>

## Slide 7
ELISA – schemat metody
www.cbdna.pl
Po przepłukaniu płytki, nanoszone są przeciwciała specyficzne do ludzkich IgG lub IgM połączone z enzymem
Po przepłukaniu płytki, nanoszony jest substrat który metabolizowany jest przez enzym. Efektem jest barwny produkt
Notes: <number>

## Slide 8
IgG ELISA -Biomedica
www.cbdna.pl
Test ELISA IgG Rekombinowane antygeny:
  czułość testu 92,6 %,
  specyficzność 100%
  Oceniono brak reakcji krzyżowych powstałymi w wyniku infekcji: kiłą (Treponema pallidium) i obecności czynnika reumatoidalnego
  rekombinowane antygeny :
    p21 –OspC (zewnętrzne białko powierzchniowe C- Borrelia burgdorferii s.s, Borrelia garini)
    VlsE białko fuzyjne różnych genogatunków
    p18-( Borrelia afzelii)
    p100 –p83(Borrelia afzelii)
Notes: <number>

## Slide 9
IgM ELISA -Biomedica
www.cbdna.pl
Test ELISA IgM Rekombinowane antygeny:
  czułość testu 90,2%
  specyficzność 95%
  Oceniono brak reakcji krzyżowych powstałymi w wyniku infekcji: kiłą (Treponema pallidium) ,
  wykazano możliwość reakcji krzyżowej z czynnikiem reumatoidalnym (6%) 6%obecności
  rekombinowane antygeny :
    p21 –OspC (zewnętrzne białko powierzchniowe C- Borrelia afzeli, B.garinii)
    VlsE (białko fuzyjne różnych genogatunków)
    P 41/1 (wewnętrzny fragment flagelliny- białka wici- Borrelia garinii)
Notes: <number>

## Slide 10
IgG/IgM ELISA -Biomedica
www.cbdna.pl
2. Laboratoryjna kontrola poprawności wyników.
Do każdej serii badań oprócz próbek pacjentów wykonuje się:
  ślepą próbę (ocena czystości odczynników)
  standard ujemny (kontrola negatywna)
  standard dodatni (kontrola pozytywna)
  standard „cut-off „(wyznaczenie poziomu tła reakcji czyli niespecyficznych sygnałów)
  automatyczny odczyt poziomu absorbancji (oznaczenie poziomu przeciwciało w badanej próbce) - co zapewnia obiektywność wyników
  absorbancja podawana w jednostkach BBU (Biomedica Borrelia Unit)
Notes: <number>

## Slide 11
IgG/IgM ELISA -Biomedica
www.cbdna.pl
Interpretacja wyników- jakościowa;
  Wynik DODATNI: absorbancja wyższa niż „cut off” +10% (≥ 11BBU/ml)
  Wynik WĄTPLIWY: absorbancja pomiędzy 9 - 10 BBU/ml.
  Wynik NEGATYWNY: absorbancja niższa niż „cut off” -10% (< 9BBU/ml)
Interpretacja wyników –ilościowa;
Wynik nisko pozytywny: 11-20BBU/ml
Wynik wysoko dodatni ; 21-30 BBU/ml
Wynik bardzo wysoko dodatni: powyżej 30BBU/ml
Notes: <number>

## Slide 12
Diagnostyka serologiczna – Western Blot
www.cbdna.pl
Test immunologiczny służący do oznaczania przeciwciał w klasie IgG i w klasie IgM przeciw Borrelia burgdorferi sensu lato w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego).
W odróżnieniu od testów ELISA, z uwagi na zastosowanie rozdzielonych antygenów, test Western Blot pozwala na bezpieczną identyfikację specyficznych przeciwciał przeciwko pojedynczym antygenom Borrelia burgdorferi. Przeciwciała przeciw ważnym antygenom mogą dostarczyć dalszych wskazań co do etapu infekcji
Centrum Badań DNA stosuje test immunologiczny typu recomLine wykorzystujący rekombinowane antygeny, służący do oznaczania przeciwciał w klasie IgG i w klasie IgM przeciw Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii i Borrelia spielmanii
Notes: <number>

## Slide 13
IgG/IgM Western blott -Biomedica
www.cbdna.pl
Test recomLine Borrelia IgG/IgM Rekombinowane antygeny:
  czułość testu IgG: artroborelioza 96%, skórna 100%, neuroborelioza 83%, EM 43%
  czułość testu IgM: artroborelioza 21%, skórna 9%, neuroborelioza 51%, EM 30%
  Specyficzność IgG- 99,4%, IgM- 96,7%
  rekombinowane antygeny : wszystkie szczegóły tabelka
  Oceniono brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami powstałymi w wyniku infekcji: kiłą (Treponema pallidium)-poza p41, nawracającą gorączką (Borrelia recurrentis, duttonii, hermsii), leptospirozą (Leptospira sp)
Notes: <number>

## Slide 14
Antygen | Nazewnictwo | Biologiczne znaczenie | Diagnostyczne znaczenie
VlsE |  | Zmienne białko błonowe; obejście układu immunologicznego | Wysoce specyficzne i czułe; kluczowe w wykrywaniu IgG
p18 (5 geno-gatunków) | DbpA, p17, Osp17 | Białko zewnętrznej błony komórkowej, ważne przy rozprzestrzenianiu w organizmie | Borrelia burgdorferii ss, B.garinii, B.afzelii, B.garinii1,2, B. spelmanii Kluczowe w wykrywaniu IgG
OspC (4 geno-gatunki) | p25 | Białko powierzchniowe; ważne dla transmisji z kleszcza na człowieka | Borrelia burgdorferii ss, B.garinii, B.afzelii, B.garinii, B. spelmanii Kluczowe w wykrywaniu IgM
OspA |  | Białko powierzchniowe; odpowiedzialne związane z uk. pokarmowym kleszcza (adhezja) | B.afzelii Wykrywane u ludzi (USA) po szczepieniu
p58 (B. garinii PBi) | OppA-2 | Białko wiążące oligonukleotydy | Wysoce specyficzne i czułe; w wykrywaniu IgG
p39 | BmpA | Białko błonowe kleszcza | B.afzelii Wysoce specyficzne i czułe; w wykrywaniu IgG
p100 | p83 | Białko błonowe kleszcza | B.afzelii Specyficzne ,IgG
p41 | Fla | Składnik flageliny | Borrelia burgdorferii ss Reaktywnie niespecyficzne
IgG/IgM Western blott -Biomedica

## Slide 15
IgG/IgM WesternBlot -Biomedica
www.cbdna.pl
1. Ocena punkowa
  2. Interpretacja wyniku:
  Wynik DODATNI: ≥ 7punktów
  Wynik WĄTPLIWY: 6 punktów
  Wynik NEGATYWNY:≤5 punktów
Antygen | Punktacja IgG | Punkty IgM
P100 (p83) | 5 | 5
VlsE | 5 | 5
P58 (OppA-2) | 4 | 4
P41 (Fla) | 1 | 1
P39 (BmpA) | 5 | 4
OspA | 5 | 5
OspC (p25) | 5 | 8
P18 (DbpA, p17, Osp17) | 5 | 5
Notes: <number>

## Slide 16
IgG/IgM WesternBlot -Biomedica
www.cbdna.pl
1. Laboratoryjna kontrola poprawności wyników.
Do każdego badania ocenia się:
  prążek z przeciwciałem przeciw immunoglobinie ludzkiej (reakcja z każdą surowica ludzką)
  pasek kontrolny dla koniugatu igG i IgM 9kontrole dla klas przeciwciał które się ocenia)
  kontrola „cut-off ” intensywność tego prążka daje podstaw do oceny wyniku jako pozytywny, wątpliwy lub negatywny
  automatyczne sczytywanie poziomu wybarwienia (wykrywanie przeciwciał związanych z antygenami na pasku) - co zapewnia obiektywność wyników
Notes: <number>

## Slide 17
IgG/IgM WesternBlot -Biomedica
www.cbdna.pl
1. Laboratoryjna kontrola poprawności wyników.
Do każdego badania ocenia się:
  prążek z przeciwciałem przeciw immunoglobinie ludzkiej (reakcja z każdą surowica ludzką)
  pasek kontrolny dla koniugatu IgG i IgM (kontrole dla klas przeciwciał które się ocenia)
  kontrola „cut-off ” intensywność tego prążka daje podstaw do oceny wyniku jako pozytywny, wątpliwy lub negatywny
  automatyczne sczytywanie poziomu wybarwienia (wykrywanie przeciwciał związanych z antygenami na pasku) - co zapewnia obiektywność wyników
Notes: <number>

## Slide 18
www.cbdna.pl
Testy serologiczne ELISA i WB
brak standardów odnośnie diagnozowanych antygenów (każdy producent zestawów wykrywa inne białka)
brak standardów odnośnie jednostek miary
(jednostki BBU, RU czy VU)
Notes: <number>

## Slide 19: Ważne informacje dotyczące interpretacji wyniku
Negatywny wynik nie może wykluczyć infekcji bakterią Borrelia burgdorferi
    Wczesna faza infekcji
    Leczenie antybiotykami we wczesnej fazie infekcji
    Inne przyczyny wynikające z biologii tej bakterii
W przypadku próbek, które pochodzą z wczesnej fazy infekcji zwykle dominują przeciwciała IgM (reakcja OspC jest bardzo charakterystyczna na tym etapie zakażenia)
W przypadku późnej fazy infekcji zwykle obserwuje się silną reakcję IgG z: p100,VlsE, p58, p39, p18 (OspA - rzadko)
VlsE jest bardzo wczesnym markerem odpowiedzi IgG, ale równie często towarzyszy odpowiedzi immunologicznej w późnych objawach boreliozy i pojawia się w takich przypadkach wraz z p100 i/lub p18

## Slide 20: Ważne informacje dotyczące interpretacji wyniku
Pozytywny wynik testu Borrelia IgG, nie w każdym przypadku wskazuje na aktywny proces chorobowy boreliozy z Lyme, ponieważ przeciwciała klasy IgG zwykle długo się utrzymują (nawet kilka lat), a wiec możliwe jest wykrycie przeciwciał pochodzących z przebytej infekcji
W przypadku podejrzenia neuroboreliozy wskazane jest jednoczesne oznaczenie przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz osoczu (lub surowicy)
W przypadku obecności przeciwciał przeciw mononukleozie zakaźnej (wirus EBV) może powodować powstanie niespecyficznych przeciwciał w klasie IgM. Jeśli wywiad pozostawia wątpliwości, a odpowiedź w klasie IgM jest słaba należy wykluczyć diagnostykę EBV
Wyniki badań serologicznych należy zawsze rozpatrywać z obrazem klinicznym. Obraz kliniczny jest podstawą rozpoznania Borreliozy z Lyme

## Slide 21: Ważne informacje dotyczące interpretacji wyniku
Nowej generacji testy ELISA Borrelia (miedzy innymi stosowane przez Centrum Badań DNA) pozwalają na badanie z większą czułością, dlatego nie warto ich pomijać w pierwszym etapie diagnostycznym.
W przypadku kiedy uzyska się wynik negatywny w badaniu Western Blot -Borrelia, natomiast wyniki ELISA Borrelia były słabo pozytywne lub wątpliwe warto test recomLine Borrelia powtórzyć za jakiś czas.
Testy Western blot pozwalają diagnostykę boreliozy potwierdzić i rozszerzyć o określenie genogatunku.
Część pacjentów z przewlekłą boreliozą nie ma w surowicy przeciwciał (seronegatywność pacjentów). W tym przypadku alternatywą są testy molekularne lub metody rozbijania kompleksów przeciwciał.

## Slide 22
Dziękujemy za uwagę
Centrum Badań DNA
Pracownia Diagnostyki Chorób Odkleszczowych
ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
www.cbdna.pl biuro@cbdna.pl
Jacek Wojciechowicz e-mail: j.wojciechowicz@cbdna.pl
Dr Katarzyna Łacna – Kierownik Laboratorium Genetyki Medycznej CBDNA e-mail: k.lacna@cbdna.pl
www.cbdna.pl
tel. | +48 61 646 85 85
tel. kom. | +48 509 658 006
fax | +48 61 623 25 26
Notes: <number>